Rekonstrukce tramvajové trati Jugoslávských partyzánů, Tramvajová trať Podbaba - ČD Podbaba

- V prosinci 2010 bylo předáno staveniště zhotoviteli Eurovia CS pro zahájení prací na demolicích mostů vlečky v prostoru budoucí tramvajové smyčky, které byly v polovině  ledna 2011 snesením posledního žel. bet. mostního pole dokončeny a byly zahájeny práce na dalších stavebních objektech.

- V průběhu ledna až května 2011 byla stavební činnost značně omezena prováděným plošným archeologickým výzkumem. Toto vedlo k posunu původního termínu dokončení z konce června na konec srpna 2011.

- DPP získal na projekt finanční podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

- Tramvajová trať mezi Vítězným náměstím a Podbabou byla naposledy rekonstruována v roce 1969. Byla na železobetonových pražcích s použitím žlábkové kolejnice NP3 a vykazovala značné známky opotřebení. Rekonstrukce zahrnovala obnovu tramvajové trati a souvisejících zařízení v úseku od Vítězného náměstí po Zelenou ulici. Rekonstruovaná trať je zřízena na betonových pražcích s použitím bezžlábkové železniční kolejnice S49, které jsou ideální především do přímých úseků na fyzicky oddělených tělesech. Zatímco původní trať měla živičný kryt, nové těleso je zatravňováno. Živice je pouze v místech přejezdů a přechodů.

- Součástí stavby byla také rekonstrukce trati v kruhovém objezdu na Vítězném náměstí, větve mířící právě k Podbabě. Před rozjezdovou výhybkou na Vítězném náměstí je realizována 23 metrů dlouhá kolejová splítka, díky které nebudou tramvaje při ručním stavění výhybky blokovat provoz na kruhovém objezdu. Současně je výhodou, že cesta bude postavena dostatečně dlouho před vjezdem tramvaje na rondel, tudíž řidič bude mít možnost se v blízkosti křížení plně věnovat provozu.

- Přejezd přes vozovku Vítězného náměstí byl vybudován s využitím dvou speciálních prefabrikátů, aby byla minimalizována uzávěra vozovky. Součástí stavby byly i kabelové trasy, které jsou vyvolány prodloužením tramvajové trati. Jedná se o dráhové kabely pro napájení tramvajové tratě a sdělovací kabely pro dispečerskou řídící techniku.

- Z hlediska bezpečnosti a plynulosti tramvajového provozu je přínosem také zrušení dvou ze šesti přejezdů. Jeden zmizel u Rooseveltovy ulice a druhý u ulice Nikoly Tesly.

- V úseku je jediná tramvajová zastávka – Lotyšská. Nástupiště ve směru do centra bylo přemístěno směrem k Vítěznému náměstí, přímo před menzu ČVUT, tedy do stejné pozice, kde se nachází nástupiště z centra. Samozřejmostí je bezbariérové řešení. Zastávka Zelená, která byla doposud zřízena jako provizorní, je v definitivním řešení přesunuta za Zelenou ulici, a tudíž je součástí prodloužení trati. Cestující ocení, že peróny budou mít nástupní hranu ve výšce 24 cm nad hlavou kolejnice.

Investor:			Dopravní podnik hl. města Prahy

Projektant:			METROPROJEKT Praha a.s

Inženýring:		Inženýring dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel:			EUROVIA CS, a.s.

Stavební náklady: 	312 mil. Kč (z toho stavební náklady na prodloužení tramvajové trati jsou 216 mil. Kč)

Stavba je spolufinancována z EU z Operačního programu Praha –

Konkurenceschopnost.

Rekonstrukci tramvajové trati v ulici Jugoslávských partyzánů a rekonstrukci kabelové trasy od měnírny Střešovice, která napájí tramvajový úsek v Podbabě prováděl Dopravní podnik hl. města Prahy. DPP zajišťoval také inženýring a je současně zhotovitelem. Náklady na tuto rekonstrukci byly v řádu 66 mil. Kč. Projekční práce v ulici Jugoslávských partyzánů připravil Metroprojekt Praha, projekční práce kabelové trasy zajistil Pragoprojekt a.s.